## Slide 1
Lycée Edouard Branly, Créteil 94000
Nicolas CHATAIGNER
BTS CIM SESSION 2023
Portique de manutention
CHARIOT-TREUIL

## Slide 2: Sommaire
Presentation du Projet
Taches personnelles
Réalisation de la pièce
Empreinte de la pièce
MasterCam
Usinages des blocs et électrodes
Injection de la pièce
Conclusion

## Slide 3: Présentation du projet
Portique de manutention

## Slide 4
Taches personnelles

## Slide 5
Fonction | Caractérisation de l’environnement | Caractéristiques de la fonction | Mesure ou validation | Flexibilité
FP1 : Permettre de déplacer des containers sur un diorama | Containers: Tout type de containers, 20’, 30’, 40’ ( 20‘= 20 pieds) à l’échelle 1/87 | PeRmettre Permettre de déplacer les containers d’un endroit à un autre (wagon/camion/bateau/sol) | Déplacement Transversal: ~150mm Déplacement Vertical: ~120mm Vitesse: 4mm/s Phase d’accélération et de décélération: 1mm/s² | 1 1 2 3
FC1 : S’adapter au modéliste | Modéliste: Toute personne âgée de 6 ans ou plus | S’ADAPTER Être pilotable par une interface simple et par Bluetooth Être assemblable facilement | 2 boutons réversibles+position neutre pour le déplacement | 1 1
FC2 : S’adapter aux modèles de containers | Modèle de containers: Containers du commerce | S’ADAPTER S’adapter aux Containers 20’ 30’ et 40’ | Permettre la préhension et la relâche d’un container | 2
FC3 : S’adapter à l’énergie électrique disponible | Énergie: Énergie électrique du modéliste | S’ADAPTER S’adapter à la source d’énergie (transfo du commerce) | 12V continu ou 14V Alternatif 500 mA | 0
FC4 : S’adapter au diorama | Diorama: Représentation d’une zone industrielle ferroviaire ou maritime | S’ADAPTER: S’adapter à la surface du diorama, (plane ≥ à celle du portique) | Encombrement réduit: 150 x 40 x40 | 1
FC5 : S’adapter au milieu ambiant | Milieu ambiant: Environnement intérieur (poussières, chaleur jusqu’à 30°C, froid jusqu’à 10°C) | S’ADAPTER: - Résister au milieu ambiant - Ne pas perturber le fonctionnement des appareils voisins | Choix de matériaux adéquats Système d’antiparasitage | 1 1
Cahier des charges fonctionelles

## Slide 6: Treuil assemblé

## Slide 7: Roue de comptage
Utilisation de SwCad pour générer la roue dentée :
Paramètre : m=0,5 z=15

## Slide 8: Réalisation
1ère étape : Faire l'empreinte de la pièce dans un moule ( une partie fixe et mobile )
2ème étape : Concevoir le noyau
3ème étape : Créer des programmes dans MasterCam pour le noyau et les blocs
4ème étape : Réaliser les électrodes
5ème étape : Usiner
6ème étape : Injecter

## Slide 9: Empreinte de la pièce
Avec la fonction "empreinte" de SolidWorks, j'ai incorporé la roue de comptage dans le bloc mobile.
Canal d'injection
Seuil d'injection
Empreinte de la roue
Bloc mobile

## Slide 10: Empreinte de la pièce
Bloc fixe
Empreinte du noyau
Canal d'injection

## Slide 11: Réalisation du noyau
Utiliser MasterCam puis usiner dans la machine électroérosion filaire

## Slide 12: MasterCam Bloc mobile

## Slide 13: MasterCam Bloc fixe

## Slide 14: MasterCam Noyau
Contournage dans un brut en aluminium
Fil épaisseur=0,5mm

## Slide 15: Usinage des pièces
Surfaçage / contournage / perçage / débourrage
Cotes des outils utilisés
Électroérosion filaire pour réaliser le noyau

## Slide 16: Usinage des électrodes
Tailleuse d'engrenage
Z=15 module=0,5
Pour usiner la forme extérieure

## Slide 17: Usinage des électrodes

## Slide 18: Usinage des électrodes
Fraiseuse à mandrin diviseur

## Slide 19
Résultat final
Résultat usinage des blocs

## Slide 20
Trou diamètre m5 taraudé pour le maintien en position du noyau
Résultat usinage des blocs
Bloc mobile
Bloc fixe

## Slide 21
Assemblage des composants
Éjecteur 644x100 tubulaire
Contre-empreinte
Bloc fixe
Bloc mobile

## Slide 22: Injection
ARBURG 220M
Assemblage de la carcasse et des blocs

## Slide 23: Paramètres d'injection
450 C° de température d’injection
600 bars de pression d’injection
Force de fermeture de la presse = 2572,4 daN
200mm/s de vitesse de recul

## Slide 24: Injection
Moule ouvert après injection
Carotte et la pièce
20 exemplaires

## Slide 25: Volume de la pièce et de la carotte
Volume pièce :
85.11 mm^3
Volume carotte :
1927.98 mm^3

## Slide 26: Électronique
Machine CIF
Schéma ARES

## Slide 27: Électronique
Soudure des composants

## Slide 28: CONCLUSION